2002 年3 月

機電工程署

就《電力( 線路) 規例工作守則》(1997 年版)

有關浴室內的電力器具所作的修訂

機電工程署已檢討有關在浴室內安裝插座的規定，並已對現有《電力(線路)規例工作守則》(1997年版)內的守則26A(3)作出以下修訂。新修訂將於2002年4月1日起生效：

經修訂的守則26A(3)(e):

在設有固定浴缸或花灑的房間內，電鬚刨、電動牙刷或類似的低安培電流用具的連接電源方式，可採用符合 BSEN60742 的許可型式鬚刨供電裝置或安裝在照明器內的同等供電裝置。鬚刨供電裝置的接地終端，應與給它供電的最終電路的保護導線連接。

新增的守則26A(3)(j):

在設有固定浴缸或花灑的房間內，插座應符合IEC60364-7-701的規定及安裝在第3*區內(即距離浴盆或浴缸0.6米以外)，並由餘差啟動電流不超過30毫安的電流式漏電斷路器加以保護。如電路設計者是A級、B級或C級的註冊電業工程人員，又認為情況適合，可使用額外的安全措施，包括使用獨立電路或由隔離變壓器保護的獨立電路。

*	有關浴室內的分區尺寸，應參閱IEC60364-7-701的圖701A和圖701B。